Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

средняя общеобразовательная школа с. Карагаево

МР Гафурийский район Республики Башкортостан

План – конспект открытого урока

по теме: «Трансформатор»

Выполнил: Х.Р. Абузаров

Учитель математики и физики

С. Карагаево, 2018 год

ПЛАН–КОНСПЕКТ УРОКА

Трансформатор.

- Работу выполнила: Абузаров Хамит Расулович

- Место работы: МОБУ СОШ с. Карагаево

- Должность: учитель математики, физики.

- Предмет: физика.

- Класс: 11.

- Тема  урок : Трансформатор.

- Базовый учебник: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Чаругин-М: Просвещение,2012.

1.Цели урока:  организация продуктивной деятельности для достижения обучающимися следующих результатов:

- в направлении личностного развития:

- ответственного отношения к учению;

- формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками в образовательной деятельности;

- умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры;

- умения контролировать процесс и результат учебной деятельности, оценивать свои учебные достижения;

- в метапредметном направлении:

- способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи;

- умения строить логические рассуждения, делать выводы;

- в предметном направлении:

- усвоение области применения явления электромагнитной индукции;

- усвоение основ конструкции трансформатора, принципа его действия;

- усвоения знания холостого хода трансформатора и нагруженного;

- умение точно и грамотно выражать свои мысли, применяя терминологию физики в процессе рассуждений;

- развитие способности обосновывать суждения.

2.Задачи:

- обучающие:

  - Формирование знаний  о трансформатор, в режиме холостого хода, работе нагруженного трансформатора;

  - обучение умению решать  задачи по нахождению коэффициента трансформации, напряжения на нагрузке.

- развивающие: развивать логическое мышление и речь учащихся (логичность, обоснованность, точность);

- воспитательные: воспитывать культуру логического мышления, положительное эмоциональное отношение к учению, аккуратность, умение слушать товарища и объективно оценивать результаты своего труда.

3.Тип  урока: урок изучения нового материала.

4.Формы работы учащихся: сочетание индивидуальной и фронтальной  форм работы.

5.Необходимое техническое оборудование: компьютер, школьный разборный  трансформатор.

6.Структура и ход урока:

Ход урока:

1.Проверка домашнего задания. Подводится итог  выполнения тестового домашнего задания по таблице ответов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Б | А | А | В | Б | В | Б | А |

По итогам проверки тестового задания каждый обучающийся оценивает себя и вносит оценку в таблицу самооценки учебной деятельности на уроке.

2.Повторение. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности на основном этапе урока.  Проводится в виде соревнования. Каждому обучающемуся предлагается свой набор вопросов, которые необходимо осветить. По итогам повторения каждый обучающийся оценивает себя.

Вариант 1:

- Что такое генератор?

- На каком принципе основана работа генераторов переменного тока?

Вариант 2:

- Назовите основные части генератора переменного тока?

- Закон электромагнитной индукции.

Вариант 3:

- Какими преимуществами обладает переменный ток по сравнению с постоянным?

- Как определяют направление индукционного тока?

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| Что такое генератор? | Устройство, вырабатывающее электрический ток. Преобразует энергию того или иного вида в электрическую. К генераторам относятся гальванические элементы, электростатические машины, термобатареи и др. Преобладающую роль играют электромеханические индукционные генераторы переменного тока. |
| На каком принципе основана работа генераторов переменного тока? | Появление ЭДС в неподвижных обмотках статора объясняется возникновением в них вихревого электрического поля, порожденного изменением магнитного пока при вращении ротора - явление электромагнитной индукции. |
| Основные части генератора | В генераторах применяют специальную магнитную систему, состоящую из двух сердечников, сделанных из электротехнической стали. Обмотки, создающие магнитное поле, размещены в пазах одного из сердечников, а обмотки, в которых индуцируется ЭДС, - в пазах другого. Один из сердечников вращается и называется ротором, неподвижный сердечник называется статором. |
| Закон электромагнитной индукции | ЭДС индукции в замкнутом контуре равна скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром, взятой со знаком минус. |
| Какими преимуществами обладает переменный ок по сравнению с постоянным? | Переменный ток можно преобразовать почти без потерь энергии. Периодические изменения направления , силы, напряжения переменного тока находят широкое применение в технике. |
| Как определяют направление индукционного тока? | Согласно правилу Ленца возникающий в замкнутом контуре индукционный ток своим магнитным полем противодействует тому изменению магнитного пока, которым он вызван. |
| Энергия, расходуемая на нагрев проводов линии электропередач | (тепловое действие тока) Закон Джоуля – Ленца: |
| Мощность тока | Определяется по формуле , измеряется в ваттах: |
| Сопротивление проводника | Формула: |

3.Постановка темы и цели урока. Формулировка вместе с обучающимися цели и задачи изучения нового материала, показ практической значимости изучения нового материала.

На прошлом уроке мы  изучили  устройство и принцип действия электро-механического индукционного генератора переменного тока и выяснили, что ЭДС  мощных генераторов электростанций  велика, а на  практике чаще всего используется не слишком высокое напряжение, не стоит забывать о потерях  энергии при тепловом действии электрического тока. Давайте вспомним закон Джоуля-Ленца( энергия расходуемая на нагревание проводов линии электропередач) и формулу для вычисления мощности электрического тока. Как предотвратить большие потери энергии,  не уменьшая мощности? Обучающиеся строят различные предположения и  приходят к выводу: необходимо устройство для преобразования переменного тока, при котором напряжение изменялось практически без потери мощности. Формулируем тему урока: «Трансформатор».

4.Усвоение новых знаний

- Сообщение ученика, подготовленное к данному уроку. Биография П.Н.Яблочкова, его основные изобретения.

- Трансформатор - электрическое устройство, предназначенное для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения.

Познакомимся с устройством трансформатора:

Трансформатор состоит: из замкнутого стального сердечника, изготовленного из специальной листовой электротехнической  стали. На нем располагаются две катушки с различным числом витков из медной проволоки. Одна из обмоток, называется первичной, она подключается к источнику переменного напряжения. Устройства, потребляющие электроэнергию, подключаются к вторичной обмотке, их может быть несколько.

- Чтобы ответить на вопрос: «почему сердечник изготавливают из специальной листовой электротехнической стали?» послушаем сообщение ученика подготовленное к данному уроку. Токи Фуко.

- Принцип действия трансформатора. Принцип действия основан на законе электромагнитной индукции. К одной из катушек – называемой первичной, подключают источник переменного тока.  При прохождении переменного тока по первичной обмотке в сердечнике возникает переменный магнитный поток, который  проходит сквозь объем второй катушки. Поскольку ток переменный направление магнитного потока в сердечнике изменяется и это приводит к появлению индукционного тока во вторичной катушке. Таким образом переменный магнитный поток  возбуждает ЭДС индукции в каждой обмотке. Магнитное поле концентрируется внутри сердечника и одинаково во всех его сечениях. Мгновенное значение индукции e  в любом витке и первичной, и вторичной обмотки одинаково.

- Проведение демонстрации: загорается лампочка на вторичной обмотке.

- Два режима работы трансформатора: холостой ход и работа нагруженного трансформатора.

Трансформатор на холостом ходу (нагрузка отсутствует)

В режиме холостого хода ко вторичной обмотке нагрузка не подключена, ток в первичной обмотке весьма мал из-за большого индуктивного сопротивления обмотки. При прохождении тока в первичной катушке в сердечнике возникает магнитный поток, пронизывающий витки вторичной катушки и в ней возникает  индукционный ток. Мгновенное значение ЭДС индукции в любом витке первичной или вторичной обмотки одинаково. Согласно закону Фарадея оно определяется формулой  (5.1;5.2;5.3 стр. 118 учебника)
Если полную ЭДС индукции, возникающую в первичной обмотке (имеющей N1 витков) обозначить как ε1, а полную ЭДС индукции, возникающую во вторичной обмотке (N2 витков) какε2, то имеет место следующее соотношение:

Активное сопротивление обмоток трансформатора мало, и им можно пренебречь. В этом случае модуль напряжения на зажимах катушки приблизительно равен модулю ЭДС индукции.

Величина K называется коэффициентом трансформации. При K > 1 трансформатор является понижающим, а при K < 1 – повышающим.

- Далее проводится демонстрация работы трансформатора с вольтметрами, подключенными к первичной и вторичной обмотке трансформатора.

Работа нагруженного трансформатора

Если к концам вторичной обмотки присоединить нагрузку, потребляющую электроэнергию, то сила тока во вторичной обмотке уже не будет равна нулю. Появившийся ток создает в сердечнике свой переменный магнитный поток, который по правилу Ленца должен уменьшить изменения магнитного потока в сердечнике. Поэтому при замыкании цепи вторичной обмотки автоматически увеличивается сила тока в первичной обмотке. Мощность в первичной цепи при нагрузке трансформатора, близкой к номинальной, приблизительно равна мощности во вторичной цепи:

Отсюда:

Таким образом, повышая с помощью трансформатора напряжение в несколько раз, мы во столько же раз уменьшаем силу тока (и наоборот).

5. Первичная проверка понимания учащимися нового материала. Проверка учителем полноты и осознанности усвоения новых знаний по теме, проверка понимания сущности понятий. Учитель отвечает на возникшие у учащихся вопросы, задаёт вопросы по новому материалу:

1).Что называют трансформатором?

2). На каком явлении основано действие трансформатора?

3). Опишите устройство трансформатора.(работа по таблицам)

Пользуясь объяснительным текстом  параграфа  38 учебника (на стр. 117 -118)  заполните таблицу.

Устройство трансформатора

| № п/п | Составляющие трансформатора |
| --- | --- |
| 1. | Первичная обмотка |
| 2. | Подключается к источнику переменного напряжения |
| 3. | Замкнутый стальной сердечник |
| 4. | Подключается к нагрузке |
| 5. | Вторичная обмотка |

4). Когда трансформатор – понижающий, а когда - повышающий?

6. Закрепление знаний. Решение задач.

1) Число витков в первичной обмотке трансформатора в два раза больше числа витков в его вторичной обмотке. Какова амплитуда колебаний напряжения на концах вторичной обмотки трансформатора в режиме холостого хода при амплитуде колебаний напряжения на концах первичной обмотки 50В ?

1) 50В       2) 100В      3)50     В        4) 25В

2) Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 840 витков, повышает напряжение с 220 до 660В. Каков коэффициент трансформации? Сколько витков содержится во вторичной обмотке? В какой обмотке провод имеет большую площадь поперечного сечения?

3) Напряжение на концах первичной обмотки трансформатора 110В, сила тока в ней 0,1А.

Напряжение на концах вторичной обмотки 220В, сила тока в ней 0,04А. Чему равен КПД трансформатора?

1) 120%    2)93%     3)80%     4)67%

По окончании этапа закрепления полученных знаний каждый ученик вносит в таблицу самооценки учебной деятельности оценку работы на данном этапе урока.

7. Перед подведением итога урока послушаем сообщение ученика подготовленное к данному уроку. Применение трансформаторов.

8. Подведение итогов урока. Рефлексия проводится с помощью методики незаконченного предложения.

Сегодня на уроке…

Мне удалось…

Я не понял(а)…

Я считаю…

9. Домашнее задание: § 38, учить формулы;  упражнение 5 (3; 5; 6).

Лист самооценки учебной  деятельности

| Вид учебной деятельности | Критерии | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Проверка домашнего задания(тест) | 10;9 правильных ответов «5» 8;7 правильных ответов «4» 6;5 правильных ответов «3» Менее 5 правильных ответов «2» |  |
| Повторение | содержательность (глубина, полнота и конкретность ответа на вопрос); логичность (последовательность изложения, обобщение фактов и формулирование выводов); концептуальность изложения( разные точки зрения, выражение своего отношения); речь (богатство речи, правильность и чистота, владение терминологией). |  |
| Сообщение | последовательность, логичность; определение главной мысли ; выделение и объяснение терминов, изложение текста своими словами. |  |
| Закрепление изученного материала, решение задач | умение использовать знания, полученные на уроке, связывать изученный материал с условием решаемой задачи, правильность применения формул. |  |
| Итоговая оценка |  |  |